## Slide 1: 第一次编程实验
17组全体成员
无73 雷城乐阳、王传瑞、曾睿 无78 辜俊皓

## Slide 2: 目录
设计流程图
分工
(模块解析)第一部分
(模块解析)第二部分
(模块解析)第三部分
(模块解析)第四部分
分析和结果

## Slide 3: 设计流程图
发端序列
卷积编码模块
效率1/2
效率1/3
收尾
不收尾
电平映射模块
1bit/符号
2bit/符号
3bit/符号
信道模块
Φ每次使用都独立变化
Φ一次通信中都不变
凿孔模块
CRC模块
硬判决模块
Φ已知
Φ未知
软判决模块
Φ已知
Φ未知
译码序列

## Slide 4: 分工
第一部分:曾睿
  卷积编码模块、电平映射模块、信道模块、收发端星座图
第二部分:雷城乐阳
  CRC模块、凿孔模块
第三部分:王传瑞
  软硬判决模块
第四部分:辜俊皓
  软硬判决模块
  维特比译码模块

## Slide 5: 模块解析

## Slide 6: 卷积编码模块
输入:
  1.有限长01序列input
  2.卷积编码效率eff: 2代表1/2,3代表1/3
  3.收尾tail 1代表收尾，0代表不收尾:
输出:有限长01序列output
思路:
定义输入input=[1,1,0,0];将其写成[1,1,0,0; 0,1,1,0; 0,0,1,1;0,0,0,1;]的形式:
  其中第一行是输入，第二行是[0,input(1:L-1)]，第三行是[0,0,input(1:L-2)]，第四行是[0,0,0,input(1:L-3)]。令L=4.
  第一列为卷积编码器传入了1个bit的情况
  第二列为卷积编码器只传入了2个bit的情况
  第三列为卷积编码器只传入了3个bit的情况
  第四列为卷积编码器传入了4个bit的情况
让卷积编码矩阵G左乘更新后的input矩阵，对乘后的矩阵按列向量组合得到结果
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 7: 卷积编码模块
举例说明:
考虑编码效率为1/3时，生成矩阵为
对输入序列s(已经收尾处理过，长度为L，下标从1开始)，生成一个4×L的矩阵S=
然后让G左乘S，就可以得到一个3×L的编码矩阵D，然后矩阵D的每一列就是每次卷积编码器的输出。
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 8: 电平映射模块
输入:
  1.卷积编码后的01序列input
  2.电平映射模式mode: 1:1bit/符号 2bit:符号 3bit:符号
输出:映射的电平符号序列output
思路:
G代表从0到2^bit-1对应编号的电平值，将输入的序列每mode个bit集合起来，查找对应的G。
电平与编码的对应关系见星座图.png
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 9: 发端星座图
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 10: 收端星座图
Φ=π/6，σ=0.1
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 11: 信道模块
输入:
  1.电平映射后的符号序列input
  2. mode: 1表示场景1:即依次通信过程中φ不变，每次通信有独立的φ;2表示场景2:即在一次通信过程中，每次信道使用φ均独立变化
  3. theta: 即θ，收发端已知参数
  4. sigma: 即σ，收发端已知参数
输出:
  1.经y=xexp(jφ)+n变换后的信号output。其中x为input，φ~U(0,theta)，n是复高斯噪声。
  2.phi: 即φ，考虑有种情况下φ已知。根据mode的不同，φ可能是一串相同的值，也可能是一串不同的值。
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 12: CRC模块
CRC校验：给定一m次生成多项式g(x)，对于给定的信息序列，将其写成信息多项式d(x)的形式，在其后面添加校验位r(x)，使得d(x)xm+r(x)能被g(x)整除
  显然有以下式子成立：r(x)=-d(x)xmmod g(x)
在matlab中，用序列的卷积conv和解卷解deconv可以很方便的完成多项式的乘除法并求出除法的余式r(x)
  由于本次实验中序列的基为2，因此计算出来的r(x)还应该膜2操作
  Matlab中求校验位的代码如下：
    [q,r]=deconv([d,zeros(1,check_len)],g); %通过解卷积计算多项式除法，r为余数
    r=mod(r,2); %2元域，需要模2
生成多项式的选取：通过查找资料，选取了以下几个典型的生成多项式：
  x4+x+1
  x8+x5+x4+1
  x12+x11+x3+x2+x+1
  x16+x15+x2+1
  分别代表r(x)有4、8、12、16位的情况
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 13: CRC模块
CRC统计误码率：将收到的信息序列每(k+m)位分成一组，其中k为信息序列长度，m为校验位长度，将每组写成多项式的形式，再除以约定好的生成多项式，如果余数不为0，说明传输过程中发生了误码。最后用发生误码的组数除以总的组数得到误码率。
  如果余式不为0，不一定说明没有发生误码，可能是发生的误码恰好使得余式依旧为0
  但是校验位越长，它的校验效果越好，余数为0时发生误码的可能性越高，因此校验位越长，其检测到的误码越多，获得的误码率也会越高。
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 14: 凿孔模块
在传送数据时，由于对信道的使用次数有限制，有时会出现数据传送不完的情况，此时需要在待传送的数据中凿孔，即删去部分比特，以满足传送的需要。
凿孔会损失部分信息，但由于是对卷积后的信息序列凿孔，本身序列就有冗余，因此仍然可以恢复出原序列
每隔同样的距离凿掉一个点，这样更能够根据前后的信息恢复出原序列，隔多少距离则由使用信道次数的要求来决定
收端和发端都已知在哪里凿了孔，收端在收到序列进行维特比译码时，被凿孔的位置是0或者1的可能性相同，不计入权重
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 15: 译码器模块
未知φ，每次信道使用的φ均独立变化 :
  采取极大似然准则下的后验概率译码
  在给定φ的情况下，则只需将许用电平xi旋转φ得到得到等效的许用电平便可以消除其影响，因此只需考虑高斯噪声n
  接收到的电平y是由等效许用电平n得到的概率密度为f(φ|y,xi）=)，因此去掉常数系数，用d（φ，i）=作为其概率密度的一个衡量标准
  由于φ服从（0，θ）的均匀分布，在其中取值概率均等，因此只需将上述的d（φ，i）从0到θ进行积分，便可得到接收到的电平y是由等效许用电平n得到的概率的一个有效度量P（i）。
  我们可以根据P（i） 这一指标进行软硬判决，通过matlab进行数值计算上式并不困难
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 16: 译码器模块
未知φ，且一次通信过程中的φ是独立的:
  需要首先对φ进行估计，利用最大似然准则算出一个最概然的φ，将问题转化为φ已知的情况
  在给定φ，和发送符号为xi的情况下收到一个符号yk的后验概率密度= )，用d（φ,i,k）=作为其概率密度的一个衡量标准。
  由于f(yk|φ)= 因此d’(φ,k)=衡量f(yk|φ)，即在接受符号yk已知的情况下fai的后验概率分布。
  因为yk之间是独立的，设共接收了因此有f(y1,y2,…,ym|φ)=，因此可以用
  P(φ)= 衡量，因此寻找最概然的φ，即f(y1,y2,…,ym|φ) 取最大的φ，只需求P(φ)的最大值即可，通过matlab进行数值计算并不困难
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 17
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 18: 分析和结果