## Slide 1: 第一次编程实验
17组全体成员
无73 雷城乐阳、王传瑞、曾睿 无78 辜俊皓

## Slide 2: 目录
设计流程图
分工
(模块解析)第一部分
(模块解析)第二部分
(模块解析)第三部分
(模块解析)第四部分
分析和结果

## Slide 3: 设计流程图
发端序列
卷积编码模块
效率1/2
效率1/3
收尾
不收尾
电平映射模块
1bit/符号
2bit/符号
3bit/符号
信道模块
Φ每次使用都独立变化
Φ一次通信中都不变
凿孔模块
CRC模块
硬判决模块
Φ已知
Φ未知
软判决模块
Φ已知
Φ未知
译码序列

## Slide 4: 分工
第一部分:曾睿
  卷积编码模块、电平映射模块、信道模块、收发端星座图
第二部分:雷城乐阳
  CRC模块、凿孔模块
第三部分:王传瑞
  软硬判决模块
第四部分:辜俊皓
  软硬判决模块
  维特比译码模块

## Slide 5: 模块解析

## Slide 6: 卷积编码模块
输入:
  1.有限长01序列input
  2.卷积编码效率eff: 2代表1/2,3代表1/3
  3.收尾tail 1代表收尾，0代表不收尾:
输出:有限长01序列output
思路:
定义输入input=[1,1,0,0];将其写成[1,1,0,0; 0,1,1,0; 0,0,1,1;0,0,0,1;]的形式:
  其中第一行是输入，第二行是[0,input(1:L-1)]，第三行是[0,0,input(1:L-2)]，第四行是[0,0,0,input(1:L-3)]。令L=4.
  第一列为卷积编码器传入了1个bit的情况
  第二列为卷积编码器只传入了2个bit的情况
  第三列为卷积编码器只传入了3个bit的情况
  第四列为卷积编码器传入了4个bit的情况
让卷积编码矩阵G左乘更新后的input矩阵，对乘后的矩阵按列向量组合得到结果
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 7: 卷积编码模块
举例说明:
考虑编码效率为1/3时，生成矩阵为
对输入序列s(已经收尾处理过，长度为L，下标从1开始)，生成一个4×L的矩阵S=
然后让G左乘S，就可以得到一个3×L的编码矩阵D，然后矩阵D的每一列就是每次卷积编码器的输出。
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 8: 电平映射模块
输入:
  1.卷积编码后的01序列input
  2.电平映射模式mode: 1:1bit/符号 2bit:符号 3bit:符号
输出:映射的电平符号序列output
思路:
G代表从0到2^bit-1对应编号的电平值，将输入的序列每mode个bit集合起来，查找对应的G。
电平与编码的对应关系见星座图.png
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 9: 发端星座图
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 10: 收端星座图
Φ=π/6，σ=0.1
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 11: 收端星座图
Φ=π/3，σ=0.1
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 12: 收端星座图
Φ=π/3，σ=0.2
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 13: 信道模块
输入:
  1.电平映射后的符号序列input
  2. mode: 1表示场景1:即依次通信过程中φ不变，每次通信有独立的φ;2表示场景2:即在一次通信过程中，每次信道使用φ均独立变化
  3. theta: 即θ，收发端已知参数
  4. sigma: 即σ，收发端已知参数
输出:
  1.经y=xexp(jφ)+n变换后的信号output。其中x为input，φ~U(0,theta)，n是复高斯噪声。
  2.phi: 即φ，考虑有种情况下φ已知。根据mode的不同，φ可能是一串相同的值，也可能是一串不同的值。
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 14: CRC模块
CRC校验：给定一m次生成多项式g(x)，对于给定的信息序列，将其写成信息多项式d(x)的形式，在其后面添加校验位r(x)，使得d(x)xm+r(x)能被g(x)整除
  显然有以下式子成立：r(x)=-d(x)xmmod g(x)
在matlab中，用序列的卷积conv和解卷解deconv可以很方便的完成多项式的乘除法并求出除法的余式r(x)
  由于本次实验中序列的基为2，因此计算出来的r(x)还应该膜2操作
  Matlab中求校验位的代码如下：
    [q,r]=deconv([d,zeros(1,check_len)],g); %通过解卷积计算多项式除法，r为余数
    r=mod(r,2); %2元域，需要模2
生成多项式的选取：通过查找资料，选取了以下几个典型的生成多项式：
  x4+x+1
  x8+x5+x4+1
  x12+x11+x3+x2+x+1
  x16+x15+x2+1
  分别代表r(x)有4、8、12、16位的情况
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 15: CRC模块
CRC统计误码率：将收到的信息序列每(k+m)位分成一组，其中k为信息序列长度，m为校验位长度，将每组写成多项式的形式，再除以约定好的生成多项式，如果余数不为0，说明传输过程中发生了误码。最后用发生误码的组数除以总的组数得到误码率。
  如果余式不为0，不一定说明没有发生误码，可能是发生的误码恰好使得余式依旧为0
  但是校验位越长，它的校验效果越好，余数为0时发生误码的可能性越高，因此校验位越长，其检测到的误码越多，获得的误码率也会越高。
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 16: 凿孔模块
在传送数据时，由于对信道的使用次数有限制，有时会出现数据传送不完的情况，此时需要在待传送的数据中凿孔，即删去部分比特，以满足传送的需要。
凿孔会损失部分信息，但由于是对卷积后的信息序列凿孔，本身序列就有冗余，因此仍然可以恢复出原序列
每隔同样的距离凿掉一个点，这样更能够根据前后的信息恢复出原序列，隔多少距离则由使用信道次数的要求来决定
收端和发端都已知在哪里凿了孔，收端在收到序列进行维特比译码时，被凿孔的位置是0或者1的可能性相同，不计入权重
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 17: 判决模块
若已知φ
  采取极大似然准则下的后验概率译码
  只需将许用电平xi旋转φ得到得到等效的许用电平便可以消除其影响，
  因此只需考虑高斯噪声n。
  接收到的电平y是由等效许用电平n得到的概率密度为
  f(φ|y,xi)=
  可以看出这个概率密度只与接收符号y和许用符号x之间的欧式距离有关，因此可以应用最
  小欧式距离准则进行判决。
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 18: 判决模块
未知φ，每次信道使用的φ均独立变化 :
  由前一页φ已知的情况得f(φ|y,xi）=，因此去掉常数系数，用
  d ( φ，i ) =作为其概率密度的一个衡量标准。
  由于φ服从(0，θ)的均匀分布，在其中取值概率均等，因此只需将上述的d ( φ，i )从0到θ进行积分，便可得到接收到的电平y是由等效许用电平n得到的概率的一个有效度量P ( i ) 。
  我们可以根据P ( i ) 这一指标进行软硬判决，通过matlab进行数值计算上式并不困难
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 19: 判决模块
未知φ，且一次通信过程中的φ是独立的:
  需要首先对φ进行估计，利用最大似然准则算出一个最概然的φ，将问题转化为φ已知的情况
  在给定φ，和发送符号为xi的情况下收到一个符号yk的后验概率密度= ，用d（φ,i,k）=作为其概率密度的一个衡量标准。
  由于f(yk|φ)= 因此d’(φ,k)=衡量f(yk|φ)，即在接受符号yk已知的情况下fai的后验概率分布。
  因为yk之间是独立的，设共接收了因此有f(y1,y2,…,ym|φ)=，因此可以用
  P(φ)= 衡量，因此寻找最概然的φ，即f(y1,y2,…,ym|φ) 取
  最大的φ，只需求P(φ)的最大值即可，通过matlab进行数值计算并不困难
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 20: 软硬判决具体实现 hard_judge.m, soft_judge.m
硬判决相对简单，只需要先对输入复电平求辐角，然后利用round函数取整与mod求模即可自然获得其状态，然后利用事先定义好的矩阵访问下标即可获得对应的bit；
而且这一过程可以使用矩阵运算进行，提高处理速度；
最后将所得矩阵进行reshape操作，将其按照编码效率eff分为eff*n大小，方便后续处理；
软判决则需要利用calculateProbability函数；
然后按照±1进行概率加权，得到每一bit的取值概率，具体做法就是例如：
bitProb(1, : ) = (prob * G1.‘).’ - (prob * ~G1.‘).’;
其中的G1和-~G1即为±1加权，注意使用.’转置而非共轭转置；
最后同样将所得矩阵进行reshape操作，将其按照编码效率eff分为eff*n大小，方便后续处理；
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分

## Slide 21
先利用遍历的方式求得所有状态的转移输出，利用num*2的cell类型数组存储；
随后初始化距离以及路径矩阵，长度为num*(len+1)，并将其中距离矩阵除(1,1)均设置为Inf，然后开始动规部分；
硬判决：如果位于打孔位置，则将其距离视为0，否则按照trans矩阵中与实际判决的hamming距离进行判定，距离小于现有值时更新最小距离dis矩阵并修改路径记录pos矩阵；
软判决：如果位于打孔位置，则将其距离视为0，否则按照trans矩阵中与实际判决的匹配概率进行判定，匹配概率大于现有值时更新最小距离dis矩阵并修改路径记录pos矩阵；
结束之后再根据是否有收尾bit确定回溯起始点，随后根据路径pos矩阵回溯即可；
在Φ=π/6，σ=0.1时，dis矩阵如下图，左硬右软：
可以看到由于误差较小，能做到全部匹配，
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分
软硬判决Viterbi模块 hard_viterbi.m, soft_viterbi.m

## Slide 22
在Φ=π/6，σ=0.1，holegap=4，tail=1，datalen=120时，dis矩阵如下图：
可以看到硬判决中由于误差较小，能做到全部匹配，最小距离均为0
可以看到软判决中最优路径的匹配概率也在与其他路径拉大差距，最终的译码结果误码率也为0
第一部分
第三部分
第四部分
第二部分
软硬判决Viterbi模块 hard_viterbi.m, soft_viterbi.m
0 | 1.8318 | 1.8318 | 3.7434 | 5.6006 | 7.4547 | 7.4547 | 5.6893 | 5.618 | 9.3253 | 9.393 | 9.4024 | 11.086
-Inf | -1.832 | 1.8318 | -0.08 | 1.8861 | 3.7466 | 7.4547 | 9.3454 | 5.7605 | 13.054 | 9.393 | 9.3837 | 11.22
-Inf | -Inf | -1.832 | -0.08 | 0.0065 | 1.7823 | 3.8145 | 9.3454 | 9.4167 | 9.3656 | 13.054 | 9.3837 | 15.023
-Inf | -Inf | -1.832 | 3.7434 | 1.7775 | 3.7402 | 3.8145 | 5.6893 | 9.2742 | 7.625 | 13.054 | 9.4024 | 14.888
-Inf | -Inf | -Inf | -1.813 | -0.088 | 3.6882 | 3.7985 | 3.8063 | 11.19 | 9.393 | 9.3656 | 11.153 | 16.805
-Inf | -Inf | -Inf | -1.851 | -0.072 | 3.8145 | 3.7985 | 3.8226 | 7.5011 | 9.4403 | 9.3656 | 14.955 | 13.106
-Inf | -Inf | -Inf | -1.851 | 3.7513 | 3.7985 | 3.7402 | 3.8226 | 5.6506 | 9.2978 | 9.2505 | 14.955 | 11.252
-Inf | -Inf | -Inf | -1.813 | 3.7354 | 3.6723 | 3.7402 | 3.8063 | 7.5336 | 9.2505 | 9.2505 | 11.153 | 13.003

## Slide 23: 分析和结果
统计误比特率与信噪比的关系，用CRC统计误块率（一）
坐标:
  横坐标σ:0.2~1
  纵坐标信噪比（上）、误块率（下）:对数坐标
参数:
  序列长度120
  收尾
  卷积编码效率1/2
  1bit/符号
  φ每次使用信道均独立变化
  θ=π/6
  10bit一组
  4阶生成多项式
  凿孔间隔4

## Slide 24: 分析和结果
统计误比特率与信噪比的关系，用CRC统计误块率（二）
坐标:
  横坐标σ:0.2~1
  纵坐标信噪比（上）、误块率（下）:对数坐标
参数:
  序列长度120
  收尾
  卷积编码效率1/2
  1bit/符号
  φ每次使用信道均独立变化
  θ=π/6
  10bit一组
  8阶生成多项式
  凿孔间隔4
Notes: （一）、（二）可以看出，当生成多项式次数升高，逐渐增加噪声（降低信噪比），误块率增加的更快。这是因为生成多项式次数越高，CRC校验位长度更长，更容易检查出错（次数为4的时候误块率不高不代表没错，也有可能没有检测出来）。

## Slide 25: 分析和结果
统计误比特率与信噪比的关系，用CRC统计误块率（三）
坐标:
  横坐标σ:0.2~1
  纵坐标信噪比（上）、误块率（下）:对数坐标
参数:
  序列长度120
  收尾
  卷积编码效率1/3
  1bit/符号
  φ每次使用信道均独立变化
  θ=π/6
  10bit一组
  8阶生成多项式
  凿孔间隔4
Notes: （二）、（三）通过比较，可以看出卷积编码效率为1/3的时候，在相同σ的条件下误码率和误块率较低。这是因为卷积编码效率为1/3时，前后的关联性更强，冗余更多，更有可能恢复出原始序列。

## Slide 26: 分析和结果
统计误比特率与信噪比的关系，用CRC统计误块率（四）
坐标:
  横坐标σ:0.1~1
  纵坐标信噪比（上）、误块率（下）:对数坐标
参数:
  序列长度120
  收尾
  卷积编码效率1/3
  2bit/符号
  φ每次使用信道均独立变化
  θ=π/6
  10bit一组
  8阶生成多项式
  凿孔间隔4

## Slide 27: 分析和结果
统计误比特率与信噪比的关系，用CRC统计误块率（五）
坐标:
  横坐标σ:0.1~1
  纵坐标信噪比（上）、误块率（下）:对数坐标
参数:
  序列长度120
  收尾
  卷积编码效率1/3
  3bit/符号
  φ每次使用信道均独立变化
  θ=π/6
  10bit一组
  8阶生成多项式
  凿孔间隔4
Notes: （三）、（四）、（五）通过对比可知，每个符号对应的bit数越多，则相同σ条件下误码率和误块率越高。这是因为，随σ增大，收端星座图重合可能性增加；而3bit/符号对应的星座图相比于1bit/符号的星座图，每个符号恰好能明显分辨时的σ更低。

## Slide 28: 分析和结果
统计误比特率与信噪比的关系，用CRC统计误块率（六）
坐标:
  横坐标σ:0.1~1
  纵坐标信噪比（上）、误块率（下）:对数坐标
参数:
  序列长度1200
  收尾
  卷积编码效率1/2
  2bit/符号
  φ每次使用信道均独立变化
  θ=π/6
  10bit一组
  4阶生成多项式
  凿孔间隔4

## Slide 29: 分析和结果
统计误比特率与信噪比的关系，用CRC统计误块率（七）
坐标:
  横坐标σ:0.1~1
  纵坐标信噪比（上）、误块率（下）:对数坐标
参数:
  序列长度1200
  收尾
  卷积编码效率1/3
  3bit/符号
  φ每次使用信道均独立变化
  θ=π/6
  10bit一组
  4阶生成多项式
  凿孔间隔4
Notes: （六）、（七）从图上可以看出，在相同信噪比的情况下，软判决的效果比硬判决要好（软判决误码率和误块率都比硬判决更低）。当σ增大，即低信噪比的情况下，误码率趋向于-0.3（取对数条件下），即对应于1/2；误块率趋向于0（取对数条件下），即对应于1。而在高信噪比的情况下，误码率和误块率较低。图上的“尖刺”是由于误码率在高信噪比的条件下有时为零而有时不为零所造成的，线性坐标下微小的波动在对数坐标下被放大，但其值对应到线性坐标下都很低。
在该参数设定下，硬判决的误码率和误块率相对于上一种方案有明显的增加。这是因为3bit/符号的映射方式的许用电平加噪后的星座图在σ较大时容易产生混叠，所以误码率会明显提升，笔者也在3.1中分析收端星座图提到过。
通过两种不同参数设定的对比，更能体现软判决比硬判决更准确的特点。

## Slide 30: 分析和结果
典型误码图案:θ=π/6，发送序列长度120，收尾，φ每次独立变化
Notes: 比较第一列(或第二列)前3个，它们的卷积编码效率均为1/2，σ=0.3(或σ=0.6)，而电平映射方式从1bit/符号到3bit/符号。从误码图案上可以看出，误码率随符号电平映射的分支比特数增加而增加。对比第一列（或第二列）后2个，也会得到相同的结论。
比较第一列（或第二列）的第1个和第4个、第3个和第5个，从误码图案上可以看出，随卷积编码效率的降低（从1/2降到1/3），误码率也会降低。
通过左右两列对应位置比较，从误码图案上可以看出，随σ增大，误码率也增加。
观察所有的误码图案，可以发现其还具有集中分布的特点，即误码会比较密集的分布在某些位置。这是由卷积码的特性造成的，由于卷积码有一定的记忆性，一次译码的错误可能会影响后续多次译码结果。
所以，误码图案会分散分布，但分散分布的图案都是由集中的错误造成的。