## Slide 2: 卷积编码模块
输入:
  1.有限长01序列input
  2.卷积编码效率eff: 2代表1/2,3代表1/3
  3.收尾tail 1代表收尾，0代表不收尾:
输出:有限长01序列output
思路:
定义输入input=[1,1,0,0];将其写成[0,0,0,1;0,0,1,1;0,1,1,0;1,1,0,0;]的形式:
  其中最后一行是输入，即为卷积编码器传入了4个bit的情况
  第三行是取{0,[1,1,0]}，即为卷积编码器只传入了3个bit的情况
  第二行是取{0,0,[1,1]}，即为卷积编码器只传入了2个bit的情况
  第一行是取{0,0,0,[1]}，即为卷积编码器只传入了1个bit的情况
定义对应的卷积编码矩阵为G=[1,0,1;1,1,1];G*input=[1,1,1;1,0,0];
按列向量组合得到结果

## Slide 3: 电平映射模块
输入:
  1.卷积编码后的01序列input
  2.电平映射模式mode: 1:1bit/符号 2bit:符号 3bit:符号
输出:映射的电平符号序列output
思路:
G代表从0到2^bit-1对应编号的电平值，将输入的序列每mode个bit集合起来，查找对应的G。
电平与编码的对应关系见星座图.png

## Slide 4: 发端星座图

## Slide 5: 收端星座图
Φ=π/6，σ=0.1

## Slide 6: 信道模块
输入:
  1.电平映射后的符号序列input
  2. mode: 1表示场景1:即依次通信过程中φ不变，每次通信有独立的φ;2表示场景2:即在一次通信过程中，每次信道使用φ均独立变化
  3. theta: 即θ，收发端已知参数
  4. sigma: 即σ，收发端已知参数
输出:
  1.经y=xexp(jφ)+n变换后的信号output。其中x为input，φ~U(0,theta)，n是复高斯噪声。
  2.phi: 即φ，考虑有种情况下φ已知。根据mode的不同，φ可能是一串相同的值，也可能是一串不同的值。